## Slide 1: 习题课
5月26日

## Slide 2: 4.9

## Slide 3: 4.9.a
  运算密度：运行时所执行的浮点运算数除以在主存储器中访问的字节数
  根据代码可以看出，每6个浮点运算会读取4个单浮点数( a_re、a_im、b_re、b_im )并写2个单浮点数( c_re、c_im )，因此
  运算密度 = 6 / 24 ( FLOPs / byte )

## Slide 4: 4.9.b
  MVL = 64
  li $VL,44 # perform the first 44 ops
  li $r1,0 # initialize index
  loop: lv $v1,a_re+$r1 # load a_re
  lv $v3,b_re+$r1 # load b_re
  mulvv.s $v5,$v1,$v3 # a_re*b_re
  lv $v2,a_im+$r1 # load a_im
  lv $v4,b_im+$r1 # load b_im
  mulvv.s $v6,$v2,$v4 # a_im*b_im
  subvv.s $v5,$v5,$v6 # a_re*b_re - a_im*b_im

## Slide 5: 4.9.b
  sv $v5,c_re+$r1 # store c_re
  mulvv.s $v5,$v1,$v4 # a_re*b_im
  mulvv.s $v6,$v2,$v3 # a_im*b_re
  addvv.s $v5,$v5,$v6 # a_re*b_im + a_im*b_re
  sv $v5,c_im+$r1 # store c_im
  bne $r1,0,else # check if first iteration
  addi $r1,$r1,176 # first iteration, increment by 176
  j loop # guaranteed next iteration
  else: addi $r1,$r1, 256 # not first iteration, increment by 256
  skip: blt $r1,1200,loop # next iteration
44, 64, 300有待商榷，但课后答案44, 256, 1200是错的

## Slide 6: 4.9.c
1. mulvv.s lv # a_re * b_re (assume already loaded), load a_im
2. lv mulvv.s # load b_im, a_im*b_im
3. subvv.s sv # subtract and store c _re
4. mulvv.s lv # a_re*b_im, load next a_re vector
5. mulvv.s lv # a_im*b_re, load next b_re vector
6. addvv.s sv # add and store c_im
  单一存储器流水线 ：每个护航指令组内只支持一个ls在操作
  共需要6次钟鸣，循环级优化
  如果不考虑循环级的预取操作，算上去是8个钟鸣

## Slide 7: 4.9.d
64个element，再根据上一问，则有
    646
  其次，考虑存储载入的启动开销，有
    156
  考虑乘法运算，有
    8
  考虑加减法运算，有
    5
  综上，每次迭代需要的总cycle数为 516
  然后计算每个复数结果需要的周期
    516 / 64 = 8

## Slide 8: 4.9.e
1. mulvv.s # a_re*b_re
2. mulvv.s # a_im*b_im
3. subvv.s sv # subtract and store c_re
4. mulvv.s # a_re*b_im
5. mulvv.s lv lv # a_im*b_re, load next a_re
6. addvv.s sv lv lv # add, store c_im, load next b_re,a_im,b_im
尽管有三条存储器流水线和链接，但是分析出它的钟鸣后会发现没有变化，因此结果不会产生变化

## Slide 9: 4.10

## Slide 10: 4.10
对于向量处理器：
  需要 ( 200MB+100MB ) / ( 30GB/s )= 10 ms 用于向量内存访问
  需要 400 ms 用于标量的执行
  总时间 410 ms
对于混合系统：
  需要 ( 200MB+100MB）/ ( 150GB/s ) = 2 ms 用于向量内存访问
  需要 400 ms 用于标量执行
  ( 200MB + 100MB ) / ( 10GB/s ) = 30 ms 用于主机I/O
  另外，还有访存延迟的 10 * 2 ms 也要算上
  总时间 452 ms

## Slide 11: 4.12

## Slide 12: 4.12.a
  运算密度定义 : 运行时所执行的浮点运算数除以在主存储器中访问的字节数
  这题程序中每8个浮点运算内读取了40bytes数据以及写入4bytes
  所以有运算密度 = 8 / 44 ( FLOPs / byte )

## Slide 13: 4.12.b
  可以执行向量或SIMD
  虽然Ca和Cb是间接引用，但是仍可以通过Gather-scatter (vector addressing)技术进行向量化引用，其他的Ex, Hz, Hy都可以向量化

## Slide 14: 4.12.c
  根据 4.12.a 可知运算密度 = 8 / 44 = 0.18
  可获得的 GFLOPS / s = min(峰值存储带宽 * 运算密度， 峰值浮点性能)
  30 GB/s 0.18 FLOPs/byte = 5.4 GFLOPs/s

## Slide 15: 4.12.d
Roofline模型
  可获得的 GFLOPS / s = min(峰值存储带宽 * 运算密度， 峰值浮点性能)
  题目没有给存储带宽，这里使用 4.12.c 里的值
  答案里 85 GFLOP/s / 4 GB/s = 21.25 GFLOPs/byte
  大多数人抄答案但是没有做假设

## Slide 16: 4.13

## Slide 17: 4.13.a
1.5 GHz × .80 × .85 × 0.70 × 10 cores × 32/4 = 57.12 GFLOPs/s

## Slide 18: 4.13.b
Option 1: 1.5 GHz × .80 × .85 × .70 × 10 cores × 32/2 = 114.24 GFLOPs/s (speedup = 114.24/57.12 = 2)
Option 2: 1.5 GHz × .80 × .85 × .70 × 15 cores × 32/4 = 85.68 GFLOPs/s (speedup = 85.68/57.12 = 1.5)
Option 3: 1.5 GHz × .80 × .95 × .70 × 10 cores × 32/4 = 63.84 GFLOPs/s (speedup = 63.84/57.12 = 1.11)
Option 3 is best

## Slide 19: 4.14.a
GCD测试，不存在相关

## Slide 20: 4.14.b
注意要找到所有的相关，反相关好多人没写全

## Slide 21: 4.14.b
真相关：S2与S1的A[i], S4与S3的A[i]
输出相关：S3与S1的A[i]
反相关：S2与S1的B[i], S3与S2的A[i], S4与S3的C[i]
把变量名称调整即可去除依赖

## Slide 22: 4.14.c
存在循环间依赖
注意第一步和最后一步要单独写出来

## Slide 23: 5.6

## Slide 24: 5.6.a
M
I
S
PrRd/—
PrWr/—
PrRd/BusRd
PrWr/BusRdX
PrWr/BusRdX
PrRd/—
BusRd/—
BusRd/Flush
BusRdX/Flush
Replace/BusWB
BusRdX/—
Replace/—
P0读miss，从memory获取数据(100 cycles)，B0状态变为S

## Slide 25: 5.6.a
M
I
S
PrRd/—
PrWr/—
PrRd/BusRd
PrWr/BusRdX
PrWr/BusRdX
PrRd/—
BusRd/—
BusRd/Flush
BusRdX/Flush
Replace/BusWB
BusRdX/—
Replace/—
P0 写 100，B0状态变为M，发送总线事务BusRdx（15cycles）
共100+15 = 115 cycles

## Slide 26: 5.6.a
P0读miss，从memory获取数据(100 cycles)，B0状态变为E（100没有S状态）
PrW
r/—
PrRd/—
E
M
I
S
PrRd
PrRd/
BusRd(S)
BusRdX/
Flush
BusRd/
C2C
PrWr/
BusUpgr
PrWr/
BusRdX
BusRd/
Flush
BusRdX/C2C
PrRd/—
BusRd/C2C
PrRd/
BusRd(~S)
PrWr/—
Replace/
BusWB
BusRdX/—
BusUpgr/—
Replace/—
Replace/—

## Slide 27: 5.6.a
P0 将40写 入100，B0状态变为M( E? )，没有总线事务（0 cycles）
共100+0 = 100 cycles
PrW
r/—
PrRd/—
E
M
I
S
PrRd
PrRd/
BusRd(S)
BusRdX/
Flush
BusRd/
C2C
PrWr/
BusUpgr
PrWr/
BusRdX
BusRd/
Flush
BusRdX/C2C
PrRd/—
BusRd/C2C
PrRd/
BusRd(~S)
PrWr/—
Replace/
BusWB
BusRdX/—
BusUpgr/—
Replace/—
Replace/—

## Slide 28: 5.6.b
M
I
S
PrRd/—
PrWr/—
PrRd/BusRd
PrWr/BusRdX
PrWr/BusRdX
PrRd/—
BusRd/—
BusRd/Flush
BusRdX/Flush
Replace/BusWB
BusRdX/—
Replace/—
p0: 读 120，读miss， 从memory获取数据（100 cycles），状态变为S
p0: 写 120，命中，发送invalid（15 cycles）
100 + 15 = 115 cycles

## Slide 29: 5.6.b
p0: 读 120，读miss， 从memory获取数据（100 cycles），状态变为S
p0: 写 120，命中，发送invalid（15 cycles）
100 + 15 = 115 cycles
PrW
r/—
PrRd/—
E
M
I
S
PrRd
PrRd/
BusRd(S)
BusRdX/
Flush
BusRd/
C2C
PrWr/
BusUpgr
PrWr/
BusRdX
BusRd/
Flush
BusRdX/C2C
PrRd/—
BusRd/C2C
PrRd/
BusRd(~S)
PrWr/—
Replace/
BusWB
BusRdX/—
BusUpgr/—
Replace/—
Replace/—

## Slide 30: 5.6.c
M
I
S
PrRd/—
PrWr/—
PrRd/BusRd
PrWr/BusRdX
PrWr/BusRdX
PrRd/—
BusRd/—
BusRd/Flush
BusRdX/Flush
Replace/BusWB
BusRdX/—
Replace/—
p0: 读 100，读miss， 从memory获取数据（100 cycles）
p0: 读120，miss，从memory获取数据（100cycles）
100 + 100 = 200 cycles

## Slide 31: 5.6.c
PrW
r/—
PrRd/—
E
M
I
S
PrRd
PrRd/
BusRd(S)
BusRdX/
Flush
BusRd/
C2C
PrWr/
BusUpgr
PrWr/
BusRdX
BusRd/
Flush
BusRdX/C2C
PrRd/—
BusRd/C2C
PrRd/
BusRd(~S)
PrWr/—
Replace/
BusWB
BusRdX/—
BusUpgr/—
Replace/—
Replace/—
p0: 读 100，读miss， 从memory获取数据（100 cycles）
p0: 读120，miss，从memory获取数据（100cycles）
100 + 100 = 100 cycles

## Slide 32: 5.6.d
M
I
S
PrRd/—
PrWr/—
PrRd/BusRd
PrWr/BusRdX
PrWr/BusRdX
PrRd/—
BusRd/—
BusRd/Flush
BusRdX/Flush
Replace/BusWB
BusRdX/—
Replace/—
p0: 读 100，读miss， 从memory获取数据（100 cycles）
p1: 写100，miss，向memory写数据（100cycles）
100 + 100 = 200 cycles

## Slide 33: 5.6.d
PrW
r/—
PrRd/—
E
M
I
S
PrRd
PrRd/
BusRd(S)
BusRdX/
Flush
BusRd/
C2C
PrWr/
BusUpgr
PrWr/
BusRdX
BusRd/
Flush
BusRdX/C2C
PrRd/—
BusRd/C2C
PrRd/
BusRd(~S)
PrWr/—
Replace/
BusWB
BusRdX/—
BusUpgr/—
Replace/—
Replace/—
p0: 读 100，读miss， 从memory获取数据（100 cycles）
p1: 写100，miss，向memory写数据（100cycles）
100 + 100 = 100 cycles

## Slide 34: 5.6.e
M
I
S
PrRd/—
PrWr/—
PrRd/BusRd
PrWr/BusRdX
PrWr/BusRdX
PrRd/—
BusRd/—
BusRd/Flush
BusRdX/Flush
Replace/BusWB
BusRdX/—
Replace/—
p0: 读 100，读miss， 从memory获取数据（100 cycles），状态变为S
p0: 写 100，命中，发送invalid（15 cycles），状态变为M
p1: 写100，miss，从P0的cache获取数据（40cycles），P0将B0写回（10cycles）
100 + 15 + 40 + 10= 165 cycles

## Slide 35: 5.6.e
PrW
r/—
PrRd/—
E
M
I
S
PrRd
PrRd/
BusRd(S)
BusRdX/
Flush
BusRd/
C2C
PrWr/
BusUpgr
PrWr/
BusRdX
BusRd/
Flush
BusRdX/C2C
PrRd/—
BusRd/C2C
PrRd/
BusRd(~S)
PrWr/—
Replace/
BusWB
BusRdX/—
BusUpgr/—
Replace/—
Replace/—
p0: 读 100，读miss， 从memory获取数据（100 cycles），状态变为E
p0: 写 100，命中，状态变为E
p1: 写100，miss，从P0的cache获取数据（40cycles），P0将B0写回（10cycles）
100 + 40 + 10= 150 cycles

## Slide 36: 5.10

## Slide 37
P0,0中就有100，同时它的数据的modify的
没有其它节点收到request和invalidate

## Slide 38
P1,3会收到invalidate
P0,0会收到写更新
P0,1会收到invalidate
P0,0会收到写缺失
P1,0会收到写缺失

## Slide 39: 指令级并行（ILP）
软件方法
  指令流调度
  循环展开
硬件方法
  Scoreboard
  Tomasulo
    算法思想
    处理分支
    ROB : 增加commit阶段
  Tomasulo vs. Scoreboard

## Slide 40: 指令级并行（ILP）
分支预测
  基于BPB(Branch Prediction Buffer)或BHT(Branch History Table)的方法
    1-bit BHT和2-bit BHT
    关联分支预测器
    竞赛预测器
超标量流水线与超长指令字

## Slide 41: 数据级并行（DLP）
向量处理机
  基本结构
    VSIW
    深度流水化
    多车道结构
  性能评估
    Convoy
    Chime
    Start-up time
    执行时间T

## Slide 42: 数据级并行（DLP）
向量处理机
  链接技术
  条件执行

## Slide 43: 数据级并行（DLP）
GPU
  基本结构：线程，块
  存储器组织：
    Local Memory
    Shared Memory
    Global Memory
  编程模型：SPMD
  执行模型：SIMT
循环级分析

## Slide 44: 多处理器及线程级并行（TLP）
共享存储器：集中式与分布式
Cache一致性
  写作废，写更新
  跟踪共享数据块状态
    监听法（MSI，MESI，MOESI）
      为什么要增加E状态？为什么增加O状态？
    目录法：记录共享块相关信息
      本地Cache块：MSI
      共享Cache块：MOSU
    状态转换图

## Slide 45: 多处理器及线程级并行（TLP）
存储同一性：程序序到存储器操作序的映射关系
  顺序同一性（SC）
    Write  Read
    Write  Write
    Read  Read
    Read  Write
  Relax W → R (TSO)
    Total store ordering
  Relax W → W (PSO)
    Partial store order